附件2：

广东南方报业传媒集团有限公司

会议系统设备维护合同

2021年11月

甲方：  广东南方报业传媒集团有限公司

乙方：

项目名称：会议系统设备维护保养

项目地址：广州市广州大道中289号

第一章  总  则

第一条  甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等自愿、协商一致的原则签订本合同并共同遵守执行。

第二条  保养项目范围

乙方为甲方的集团会议室内的会务系统设备提供维护保养服务，保养项目范围包括1号楼402、406、407、408、409、2109会议室的音响系统、投影系统、中控设备。

第二章  合同期限

第三条  本合同期限为贰年，自2022 年1月1日至 2023年12月31日。

第三章   保养服务费及支付方式

第四条  本合同维保服务费额总价共计人民币  万元整（￥   ）。

服务费包含完成会议系统设备维护保养、修理所需的人工费、维保人员意外伤亡保险费，以及乙方履行本合同所必须开支的成本费用（包括但不仅限于办公、交通、差旅、文件、税费及其他管理费用等）。

第五条  付款方式

1. 本合同款共分4期支付。合同签订后，乙方向甲方提供增值税专用发票，经甲方审核后，10个工作日内支付第一笔维保费用，半年后支付第二笔维保费用，以此类推。合同执行完如乙方无重大违约行为，则一周内甲方支付最后一笔的款项给乙方（如乙方有违约行为，甲方有权从该笔款项中扣除违约金后再支付）。甲方在收到乙方提供发票后完成支付条款。

2.每期的维保服务费为人民币  元整（￥  ），增值税专用发票名称为：广东南方报业传媒集团有限公司，纳税人识别号：91440000190325737Q.

第六条  更换零配件费用

合同期内，维护保养需要更换零配件（如线材、插头等消耗品），单项的市场价格在100元及以下的，由乙方免费提供；超过100元的，乙方需向甲方提交书面报告，经甲方确认并采购后由乙方负责免费更换。

第四章   保养要求

第七条  维护保养要求

1.乙方为甲方的6间会议室音响、投影、中控设备提供定期维护保养服务，保障设备的正常运行。

2. 维护保养须按GB/T15381-94《会议系统电及音频性能要求》、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB/T14220-93《视听视频和电视设备及系统音频盒式系统》的标准及其它有关质量标准进行，维保工作中所使用的零配件及材料须为符合国家标准的合格产品且符合设备的使用要求。

3.每3个月及合同期满前，乙方需对音频、视频、中控设备进行全面的测试、检查、调整，并向甲方提供会务系统设备的维保工作总结及设备质量评估报告，全面反映设备设施使用的状况、存在隐患和改进建议。

4.乙方向甲方提供Biamp音频处理器使用方法及操作的详细培训。

5.乙方向甲方提供CREATOR中央控制处理器使用方法、软件升级及操作的详细培训。

第八条  定期维护保养检测内容

设备定期维护保养分为：月检、季检、年检，具体内容如下：

（一）月检内容

1.音响系统

（1）对每个会议室的音响系统，开机试听，确保一个或多个话筒同时开启时，声音清晰自然、舒适均匀、无杂音，无啸叫现象。

（2）406、408、2109会议室的数字会议话筒，逐个话筒开关正常，不会因话筒ID相同，导致其他话筒同时开启。

（3）确保会议室无线麦克风无跑频、断续的情况出现。

2.投影系统

（1）对每个会议室的投影系统，开机现场试看,图像应清晰居中，显示同步，连接点无重影，边框没有变形。

（2）1号楼402报告厅三台投影机吊架和投影幕上升和下降到位准确，3台投影图像显示同步、清晰、无网纹。

3.中控系统

（1）通过中控触摸屏，对现场所控的设备进行测试，设备控制应准确、动作无误，无延时、失控的现象。

（2）会议室的投影幕遥控器对投影幕的操作正常，没有卡顿现象。

（二）季检内容

除完成月度检测内容外，增加以下检测项目：

1.音响系统

（1）全面检查系统（包括连接线是否有松动和杂音的产生，调整调音台和均衡器，使声音保持在最佳的状态）。

（2）用专用电器清洗清洁剂对调音台和其他设备进行清洁、保养。

2.投影系统

（1）用专业的测试软件对系统的亮度、饱和度、清晰度、梯形失真等进行测试，检查尘网的洁净度、投影泡使用时间等。

（2）清洁、保养投影设备。

3.中控系统

检查系统的连接线是否有松动和失控的现象，用专用电器清洗清洁剂清洁设备等。

（三）年检内容

除完成季度检测内容外，增加以下检测项目：

1.音响系统

（1）用专业的仪器（相位仪、噪声发生器、频谱仪、粉红色噪声仪等）对每个会议室的扩声声场作一个全面的调整。

（2）对系统电声性能进行调试，使各项设备均在最佳工作状态，分别用相应的测试设备进行总谐波失真（非线性失真）、频率响应（线性失真）及信噪比三项指标的调试。

（3）对与扩声系统有关的声学指标进行调试。

2.投影系统

（1）用专业的方法（如：轮廓测量和坐标测量）对整个系统作一个全面的测试调整。

（2）清洗镜头、尘网等。

3.中控系统

用专业的软件对402、406、407、408、409、2109会议室，整个系统作一个全面的测试、调整。

第五章 双方的权利义务

第九条 甲方的权利义务

1. 甲方有权根据本合同对乙方人员进行监督和管理，如乙方违反甲方相关管理制度和服务标准，甲方有权向乙方发出《整改通知书》限期整改。

2. 甲方负责会议设备的日常管理，每月至少启动设备一次，每次的时间要超过一个小时。

3.甲方应为乙方正常开展维保工作提供便利条件，免费为乙方提供维保服务用电及必要的工作环境，并给予乙方合理充分的时间和场地。

4.在本合同期内，若甲方安排第三方对本合同的设备、设施实施修理、更换的，应在实施前征得乙方的同意，并在工程结束时通知乙方对设备进行检查，因工程实施而影响设备性能和非经乙方同意的项目所产生的后果，由甲方自行承担。

5.如乙方严格依照本合同约定圆满提供服务内容，并达到本合同约定的服务标准，甲方须按合同规定的时间和付款方式向乙方支付当期保养费，逾期应承担相应的违约责任。

第十条 乙方的权利义务

1.乙方必须严格按照合同约定以及甲方的相关要求进行维护保养，做好其派至甲方人员的管理工作，参加甲方召集的沟通会议，研究解决与维保服务的相关问题，定期征求甲方意见，以改进工作，确保服务质量。

2.乙方人员须严格遵守甲方的管理制度，服从甲方的现场管理，接受甲方对其工作和服务质量的监督、检查，并根据甲方要求对维保服务工作及时调整和改进。

3. 乙方人员须严格按照安全操作规范，做好各种防护措施，持证上岗，否则，造成甲方、乙方或第三方人身伤亡或经济损失，由乙方承担全部责任和相关费用。

4. 乙方负责为派至甲方的人员办理用工手续及相关保险，负责对人员的培训，包括与岗位相关的安全知识、专业知识、操作技能等方面的培训。

5.在本合同有效期内，乙方须持续具备提供本合同约定服务的经营资格和各种资质。否则，甲方有权解除合同，且不承担任何责任。

- 服务要求

第十一条  服务要求

1. 乙方指定         （职务：   职称：     电话：      ）为本项目的负责人，         （职务：   职称：     电话：      ）为维保主要联系人，         （职务：   职称：     电话：      ）为投诉联系人。

2.乙方须安排技术主管和高级技术人员（弱电工程师职称或以上）组织季度检测，对会议系统设备进行一次全面的评估，并就设备的运行情况与甲方进行沟通和提出可行性的建议。

3. 乙方须安排一名技术主管负责本合同约定的日常工作质量检查和设备紧急情况的处理，并于每月26号前将当月的音响设备维保工作总结和下月的工作计划以书面形式报告甲方的，确保甲方设备安全正常运行。派遣的维保人员须有三年以上音响系统设备维保工作经验的专业技术人员（须持有电工证及弱电工程师证），合同期内技术人员应相对固定，如有更换，必须提前征得甲方同意。

4. 乙方员工上门服务时必须佩带附有照片的工作证。在实施保养或维修前应事先通知甲方，并按甲方安排的时间及区域内进行；完成维修、保养后，须填写维保记录表并由甲方代表签字认可，如没有甲方代表签字，甲方可视本次服务无效。

5.乙方的维护保养作业不得影响甲方设备设施的正常运行，并须保护甲方所有设备设施完好无损，否则造成的一切损失，须由乙方承担赔偿责任。维护保养或故障处理完成后，乙方须及时清理现场，不得残留垃圾污渍等。

第十二条  服务承诺

1. 乙方提供7×24小时应急响应服务，技术人员须在接到通知1小时内到达维修现场，到现场后2小时内修复故障，不能修复的，乙方须提供替代设备保证系统正常运行。乙方需提供常用的信号放大器、调音台、信号切换器、信号连接线等有关设备、线材作为备用设备。

3.甲方举办重大会议前，乙方须按甲方要求加强对会议系统设备的检测及养护，并安排维保人员驻守现场提供技术支持服务。

4.合同签订后一周内，向甲方提交会议系统设备维保工作计划，以便于甲方人员对乙方的维保工作跟进监督。

5.对于甲方单位提供给乙方的有关会议系统设备资料（包括会议设备装置数量、图表、书面资料、系统配置情况及其它资料和信息等），乙方须严格限定知晓人数并给予保密，不得向任何第三方泄露或用于本合同以外的任何目的。

6.在本合同终止后，乙方仍需继续履行会议保密义务并向甲方归还保密资料及其所有复制品（不论授权与否），以及含有保密资料的所有文件（包括但不仅限于乙方雇员作出的任何分析、评估、报告或其它文件）及物品。

- 违约责任

第十三条  违约责任

1.除不可抗拒力（战争、天灾）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，任何一方未依照合同规定履行义务均属违约，违约方须承担违约责任。

2.乙方违反第四章、第六章的任一条款都将视为违约，每次甲方有权从乙方维修保养费中扣罚500元，一个月内累计发生三次则扣罚当月全额维修保养费，并书面责令限期整改；乙方经整改仍不符合要求的，甲方有权解除本合同，乙方还须向甲方支付合同总金额30%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于实际损失、诉讼费用、维权开支等）。

3.在履行本合同的过程中，因乙方原因对甲方的应用系统或设备造成损害，乙方须对所造成的损失全额赔偿。

4.乙方违反第六章第十二条第6款之约定不履行归还义务的，甲方有权不予支付当期的维保费，乙方还须向甲方支付本合同总金额30%的违约金，及赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于实际损失、诉讼费用、维权开支等）。

5.乙方不得转让本合同或将部分合同项目分包给第三方，否则，甲方有权即时终止合同，且无须支付任何经济补偿，乙方须向甲方支付本合同总金额30%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于实际损失、诉讼费用、维权开支等）。

第八章  合同的解除和终止

第十四条  甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

第九章  附  则

第十五条  其  他

1.本合同及所有附件均为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决。

3.本合同如有争议，应本着平等互利原则友好协商解决，如不能解决，可向广州市越秀区人民法院提起诉讼。

4.本合同一式四份，甲方三份乙方一份。

甲  方：（盖章）            乙  方：（盖章）

广东南方报业传媒集团

有限公司

地  址：	                   地  址：

广州市广州大道中289号

代表签名：                   代表签名：

联系电话：	                 联系电话：

020-87373998

日    期：	                 日    期：

年   月   日                年   月   日